#### Návod k přepínači CS 1732/1734

Elektronický přepínač slouží ke sdílení až 2/4 PC jednou pracovní konzolí.

K přepínači se připojují počítače pomocí sdružených kabelů, které obsahují kabel k monitoru, audio, klávesnici a myši. Sdružené kabely jsou v balení s přepínačem. Počítače se připojují vždy ve vypnutém stavu. Monitor, audio, klávesnice a myš se zapojí přímo do přepínače.

##### Zapojení kabelů

Dodávané kabely se zapojí žlutým koncem do přepínače a na druhé straně jednotlivými konci do patřičných konektorů na počítači.

Myš a klávesnice USB se zapojí do portů USB na přední straně přepínače, dle patřičných piktogramů.

Monitor se připojí na zadní straně do modrého portu s piktogramem monitoru, reproduktory  a mikrofon taktéž.

Další dvě USB zařízení je možno připojit a sdílet po zapojení do portů USB na zadní straně přepínače.

Přepínač je napájen z portů USB, nepotřebuje tedy napájecí adaptér ani extra napájení.

Schéma zapojení pro 2/4 portový přepínač:

Přepínač se ovládá:

- pomocí HOT-KEYS	:

držte klávesu „Num Lock“

zmáčkněte a poté pusťte klávesu „-„ (minus) na numericke klavesnici

uvolněte klávesu „Num Lock“

zmáčkněte číslo portu na který chcete přepnout „1“ nebo „2“ (3 a 4 u CS1734)

zmáčkněte klávesu „Enter“

- pomocí AUTO-SCAN MODE –

držte klávesu „Num Lock“

zmáčkněte a poté pusťte klávesu „-„ (minus) na numericke klavesnici

uvolněte klávesu „Num Lock“

zmáčkněte klávesu „A“

Poté se přepínač přepne automaticky na další počítač s prodlevou 5s. Přepínač takto neustále cyklicky přepíná až do ukončení stiskem klávesy „Mezerník“ nebo 
„Esc“.

3)  tlačítky na předním panelu

- zmáčkněte tlačítko pro zpřístupnění počítače na daném portu

- zmáčknutí tlačítka 1 a 2 najednou po 2s provede reset klávesnice a myši

- podržení tlačítka přepne na daný počítač + přepne i USB a audio porty

Funkce LED diod KVM:

Nesvítí – port (počítač) není vybrán, není připojen

Svítí slabě oranžově – počítač na uvedeném portu je připojen a on line

Svítí jasně oranžově – počítač na uvedeném portu je připojen a ovládán

Bliká – přepínač je v modu Auto Scan a uvedený port je právě scanován.

Funkce LED diod USB:

Nesvítí – port (počítač) není vybrán

Svítí slabě zeleně – USB na uvedeném portu je připojeno a on line

Svítí jasně zeleně –USB na uvedeném portu je připojeno a ovládáno