# Převodník signálu  z PC ->TV cinch + s-video konektory

# (A-8)

V balení najdete:

1x vlastní převodník

1x napájecí kabel USB - převodník

1x cinch M/M kabel

1x VGA M/M kabel

1x s-video M/M kabel

1x manuál

Převodník slouží k připojení video výstupu z počítače (VGA) na TV (s cinch nebo s-video konektory).

Podporovaná výstupní rozlišení VGA z počítače:

640x480 (60/72/75/85Hz), 800x600 (60/75Hz), 1024x768(60/75Hz)

Zařízení podporuje také současný výstup z VGA a některého z videovýstupů cinch/s-video. Převodník se napájí zapojením do USB portu počítače pomocí přiloženého kabelu.

Zařízení podporuje PC/MAC zařízení a TV normy PAL a NTSC.

Jednotlivé konektory jsou popsány vespodu převodníku (IN – vstup, OUT – výstup)

VGA IN – zapojte do výstupu grafické karty z počítače

VGA OUT – zapojte do monitoru počítače

S-VIDEO OUT – zapojte do vstupu na TV

VIDEO OUT - zapojte do vstupu na TV

Power – zapojte přiloženým kabelem do USB portu počítače

Schéma zapojení najdete v manuálu na straně 7.

Tlačítko MENU vyvolá OSD menu, v kterém je možno nastavit šířku, výšku, jas, kontrast, ostrost, saturaci, blikání obrazu. Toto se nastavuje vybráním patřičné položky pomocí směrových tlačítek na předním panelu.