#### Návod k testeru kabelů LAN

A. Obecné

Tester kabelů je perfektním řešením pro kabelové profesionály. Pomocí testeru můžete snadno najít neprůchozí, špatně zapojený, nebo jinak poškozený kabel. Testovat lze kabely typu RJ45,12,11.

Tester je rozdělen na dvě části – vlastní tester a odnímatelný terminátor. Modulární provedení umožňuje tester užívat jak pro lokální test (třeba patch kabelu) tak pro test kabelů zabudovaných ve zdi. Tester má stíněné konektory a umožňuje tedy testovat i stíněné STP kabely.

Testovat můžete v manuálním a pomalém módu (S).

V sadě najdete:

Tester, odnímatelný terminátor

Tester umožňuje testovat patch kabely, patch panely a síťové zásuvky.

Loopback test

- Zapojte jeden konec kabelu do konektoru na testeru MASTER a druhý konec do konektoru na REMOTE jednotce. Zapněte tlačítko ON

- LED diody se budou rozsvěcet v daném časovém intervalu postupně za sebou pro indikaci, který z pinů kabelu je testován. A jak je kabel zapojen

- LED status: rozsvícení diody LED v každé řadě znamená propojení žil kabelů v patřičném pořadí. Pokud svítí více diod ve stejné řadě, znamená to, že kabel je propojen přez více pinů (zkratován). Jestliže je dioda přeskočena bez rozsvícení, je pin nezapojen. Pokud nesvítí žádná z diod, zkontrolujte vloženou baterii v testeru.

Remote test

- Zapojte jeden z konců testovaného kabelu do hlavní jednotky testeru.

- Zapněte tlačítko ON.  LED sloupec se bude rozsvěcet postupně (stínění,1,2,3…) pro indikaci, který pin je právě testován. Pro testování zásuvek a patch panelů použijte propojovací kabel RJ45 (není součástí balení).

- Na vzdáleném konci (v jiné místnosti apod.) zapojte druhý konec testovaného kabelu do „REMOTE jednotky. LED diody se budou postupně rozsvěcet v závislosti na hlavní jednotce testeru.

- LED status: rozsvícení diody LED v každé řadě znamená propojení žil kabelů v patřičném pořadí. Pokud svítí více diod ve stejné řadě, znamená to, že kabel je propojen přez více pinů (zkratován). Jestliže je dioda přeskočena bez rozsvícení, je pin nezapojen. Pokud nesvítí žádná z diod, zkontrolujte vloženou baterii v testeru.

Specifikace:

Napájení z 9V baterie (není součástí balení)

Maximální délka kabelu 600m

Varování: nikdy nezapojujte tester do „živých“ (používaných) kabelů, nebo může dojít ke zničení zařízení a testeru.