# Acar Přepěťová ochrana AXON MultiNET Protector 8x RJ45 – návod k použití

MultiNET Protector je určen pro ochranu až 8 zařízení připojených k síti Ethernet 10/100/1000 Mb/s jako jsou síťové karty, rozbočovače, přepínače, směrovače, atd.

Zařízení má osm portů s nezávislou průchozí ochranou s konektory RJ-45. Chráněny jsou všechny páry vodičů. Odvádí eventuální přepětí do uzemnění, čímž bezpečně eliminuje veškerá rušení, která se mohou v sítích Ethernet objevit.

Parametry zařízení:

Technické údaje AXON MultiNET Protector

Jmenovité napětí: Un 0-20V

Jmenovitý proud: In 150mA

Maximální napětí: Uc 25V

Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-vodič) Up  40V

Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-uzemění) Up 600V

Jmenovitý svodový proud (vodič-vodič): iN 100A - 8/20µs

Maximální svodový proud (vodič-vodič): iMAX 135A - 8/20µs

Jmenovitý svodový proud (vodič-uzemění): iN 100A - 8/20µs

Maximální svodový proud (vodič-uzemění): iMAX 135A - 8/20µs

Kapacita <=20pF

Chráněné páry vodičů 1-2,3-6,4-5,7-8

Typ konektoru RJ-45

Rozměry 162x90x37mm

Hmotnost 0,5kg

Barva černá

Zapojení:

- do konektoru s označením „INPUT“ (vstup) zapojte kabel s počítačovou sítí, který chcete ochránit od přepětí

- z konektoru na druhé straně s označením „OUTPUT“(výstup) o stejném čísle vystupuje počítačová síť již chráněná. Příklad: zapojíte tedy např. do portu 1 na vstupu a do portu 1 na výstupu, kde signál vychází.

!!!!!! Důležité !!!!!!

Očko uzemňovacího zelenožlutého vodiče je nutno zapojit na kovový kryt elektrického zařízení (např. kovový kryt počítače, který je připojen k ochranému vodiči PE do elektrické sítě 230V/50Hz).