#### Návod k přepínači Aten CS-1762C

V balení najdete:

##### CS-1762 switch

2x přípojný kabel

1x kabel pro upgrade firmware

1x napájecí adaptér

originál manuál a Quick Start průvodce

Elektronický přepínač slouží ke sdílení až 2 PC/Mac jednou pracovní konzolí.

K přepínači se připojují počítače pomocí sdružených kabelů, které obsahují kabel k monitoru DVI , USB klávesnici a USB myši. Počítače se připojují vždy ve vypnutém stavu. Monitor, klávesnice a myš se zapojí přímo do přepínače. Přepínač umožňuje i sdílet 2 USB periferie a má audio konektory pro připojení mikrofonu a reproduktorů. Video je vedeno kabelem DVI.

Zapojení přepínače:

Všechny počítače a periferie při zapojování musí být vypnuté! Zapojte dodané kabely do konektorů na počítači (viz schema str. 9 orig. manuálu) a na druhé straně do přepínače (CPU-1, CPU-2). Zapojte konzoli – klávesnici, myš, monitor, reproduktory a mikrofon do konektorů označených CONSOLE na přepínači

Zapojte napájecí adaptér do přepínače a do zásuvky 220V. Zapněte počítače a připojené periferie.

Přepínač se ovládá:

1)

tlačítky

pro přepnutí bez změny audia

zmáčkněte tlačítko příslušného portu, přepnete na daný počítač, audio zůstane stále na stejném portu i nadále (nepřepne se)

pro přepnutí i včetně audia

zmáčkněte tlačítko příslušného portu a podržte na 2s, přepnete na daný počítač, audio se přepne také

pro spuštění Auto Scan Modu

zmáčkněte tlačítko 1 a 2 současně po více jak 2s a spustí se auto scan mod (ukazuje střídavě oba porty)

pro zastavení Auto Scan Modu a vybrání portu zmáčkněte příslušné tlačítko

2)

pomocí HOT-KEYS(zmáčkněte posloupnost kláves přesně jak je uvedeno v závorkách po sobě):

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(Enter) – přepne na další port včetně USB HUBu a audia

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(K)(Enter) – přepne na další port, USB HUB a audio zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(U)(Enter) – přepne USB HUB, KVM a audio zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(S)(Enter) – přepne pouze audio na další port, USB HUB, KVM zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(ID portu – 1 nebo 2)(Enter) – přepne na  port ID 1 nebo 2 včetně USB HUBu a audia

(Scroll Lock) (Scroll Lock)( ID portu – 1 nebo 2)(Enter) – přepne na port ID, USB HUB a audio zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock)(ID portu)(Enter) – přepne USB HUB na patřičné ID, KVM a audio zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (ID portu) (S)(Enter) – přepne pouze audio na  port ID, USB HUB, KVM zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (ID portu) (K)(U)(Enter) – přepne pouze KVM a USB na  port ID, audio zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (ID portu) (K)(S)(Enter) – přepne pouze KVM a audio na  port ID, USB zůstane na stejném místě jako doposud

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (ID portu) (U)(S)(Enter) – přepne pouze USB a audio na  port ID, KVM zůstane na stejném místě jako doposud

Auto-scan

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (A)(Enter) – zapne funkci Auto Scan, přepína mezi porty v 5s intervalu.

(Scroll Lock) (Scroll Lock) (A)(a)(Enter) – zapne funkci Auto Scan, přepína mezi porty v ns intervalu.

Významy LED diod:

nesvítí – port není vybrán

svítí – počítač u kterého dioda svítí, je aktuálně vybrán

bliká – počítač je připojen k patřičnému portu a přepínač je v modu Auto Scan

Restart přepínače: vypněte počítače, vypněte přepínač z napájení, počkejte 10s. Poté mužete opět vše zapojit a zapnout (přepínač vždy první!). Switch je restartován.