KU3IDES5 – USB3.0 převodník pro IDE a SATA disky

Převodník USB3.0 pro IDE nebo SATA disky slouží k jednoduchému připojování IDE nebo SATA pevných disků do počítače přes USB port. Převodník má k dispozici 1xSATA konektor,1x40pin IDE konektor.

Naleznete v balení s výrobkem

Zkontrolujte si, prosím, že Vaše balení obsahuje:

- Převodník USB3.0 pro IDE a SATA disky

- Napájecí adaptér 230V/12V s vypínačem

- Napájecí kablík s bílým konektorem a redukcí na 2.5“ IDE HDD 44pin konektor

- Napájecí kablík s bílým konektorem a redukcí na 5.25“ Molex napájení pro 3.5“ HDD IDE

Instalace zařízení

- Zapojte IDE nebo SATA disk do převodníku

- Pokud zapojujete IDE disk 3.5“, použijte přiloženou napájecí redukci na 5.25“ konektor pro jeho napájení (zapojí se do redukce USB3.0)

- Pokud chcete připojit 2.5“ IDE HDD, použijte přiloženou redukci z balení. Na jedné straně ji zapojte do HDD (pin č.1 je na redukci označen – nutno dodržet!) a na straně druhé do převodníku USB3.0.

- Zapojte napájecí adaptér do sítě 230V, poté ho zapojte do USB 3.0 redukce.

- Zasuňte USB3.0 konektor do PC

- Zapněte vypínač u napájecího zdroje

- USB3.0 převodník se sám automaticky nainstaluje, není potřeba instalovat žádný další SW a je možno ho začít používat.