# Uživatelský manuál k externí USB2.0 zvukové kartě

PremiumCord USB2.0 Audio adapter, podpora 5.1/7.1 kanálů. Xear 3D

Vlastnosti výrobku

- USB 2.0 / 1.1 kompatibilní

- kompatibilní s USB Audio Device Class Specification v1.0

- podpora 5.1 a 7.1 kanálů

- podpora USB Suspend / Resume Mode a Remote Wakeup s Volume ControlPins módů

- podpora One Control Endpoint, One Isochronous Out Endpoint, One Isochronous In Endpoint, and One Interrupt In Endpoint

- při neaktivitě neubírá přenosové pásmo sběrnice USB

- podporované formáty AES/EBU, IEC60958, S/PDIF Consumer Formats for Stereo PCM Data at S/PDIF Output

- podpora zvýšení/snížení hlasitosti, umlčení

- třída USB HID zařízenípro Host Control Synchronization

- Host Side Data Loss Noise Reduction Function

- podpora efektů Xear 3D (pouze Windows XP / Vista)

Požadavky na systém

Windows 2000/ 2003/XP/Vista/7, Mac OS 9.0x nebo vyšší, Linux

Instalace externí zvukové karty do systému Windows

Pro Windows XP / Vista / 2000 / 2003:

- Spusťte instalační program, který najdete na přiloženém CD v adresáři USB AUDIO Converter/win xp_vista/setup.exe

- Postupujte podle pokynů instalačního programu, až budete vyzváni, vložte kartu do volného portu USB

- Po dokončení instalace restartujte systém

- Vpravo dole na liště programů se objeví nová ikona s možnostmi nastavení

Pro Windows 7:

Vložte externí zvukovou kartu do portu USB na Vašem počítači. Zařízení se nainstaluje.