Návod pro CS72U/CS74U 2/4-Port USB KVM přepínače

Obsah balení:

1 CS72U / CS74U 2/4-Port USB KVM přepínač

2 KVM kabelový set pro připojení k PC (CS72U)

4 kabelový set pro připojení k PC (CS74U)

1 Uživatelská příručka

Požadavky

Konzole

- VGA kompatibilní monitor schopný zobrazit nejvyšší požadované rozlišení

- USB myš

- USB klávesnice

- Mikrofon a reproduktory (volitelně)

Poznámka: Použijte klávesnici, kterou podporuje váš operační systém. Například: použijte Mac klávesnici, pokud používáte Mac OS, a Sun klávesnici, pokud pracujete s Sun OS.

Počítače

Následující vybavení musí být na všech připojovaných počítačích

- VGA port

Poznámka: Kvalita zobrazení je závislá na grafické kartě počítače.

- Audio porty (volitelně)

- Typ A USB porty

Kabely

Kvalita obrazu je ovlivněna délkou přípojných kabelů, pro nejlepší obraz použijte přiložených kabelů od výrobce.

Popis zařízení

CS72U/CS74U Pohled zepředu

- Tlačítka pro výběr portu

- LED diody jednotlivých portů

CS72U/CS74U Pohled zezadu

- Konzole klávesnice , myš a audio porty

- Konektor napájení (volitelně)

- Konzole monitor port

- Tlačítko pro výběr KVM portu

Instalace

Připojení kabelů

Pro nastavení a instalaci CS72U / CS74U si prohlédněte následující diagram (čísla znázorňují jkednotlivé kroky instalace):

1. Zapojte klávesnici, myš, reproduktory a mikrofon do portů konzole USB na zadní části přepínače.

2. Zapojte monitor do portu konzole na zadní části přepínače a zapněte ho.

3. Použijte přiložené kabely a zapojte je do přepínače pomocí sdruženého konektoru

4. Druhý konec každého sdruženého kabelu zapojte do jednotlivých portů na počítači.

5. V případě nespuštění přepínače, pro nedostatečné napájení, doporučujeme zakoupit u vašeho prodejce externí napájecí adaptér (volitelně).

- Zapněte připojené přepínače

Použití

CS72U / CS74U nabízí konvekční metodu přepínání mezi počítači - pomocí tlačítek na předním panelu přepínače.

Pro manuální přepnutí přepínače:

Zmáčkněte příslušné tlačítko portu na předním panelu přepínače pro přepnutí na požadovaný počítač, LED dioda portu se rozsvítí zeleně.

Poznámka: Nepřipojujte KVM Extender k přepínači – mohlo by to vést ke zhoršení kvality zobrazovaného obrazu.

Kompletní manuál pro CS72U/CS74U najdete na stránkách výrobce (www.aten.com).

Specifikace

| Function | CS72U | CS74U |
| --- | --- | --- |
| Počet portů pro připojení PC | 2 | 4 |
| Výběr portu | Tlačítkem na předním panelu |
| Konektory | Porty Konzole | Klávesnice | 1 x USB Typ A samice (černý) |
|  |  | Video | 1 x HDB-15 samice (modrý) |
|  |  | Myš | 1 x USB Typ A samice (černý) |
|  |  | Mikrofon | 1 x mini stereo Jack samice (růžový) |
|  |  | Reproduktory | 1 x mini stereo Jack samice (zelený) |
|  | KVM Porty | 2 x SPHD-18 samice (žlutý) | 4 x SPHD-18 samice (žlutý) |
|  | Napájení | 1 x DC Jack (Spare) |
| LED diody | On Line | 2 (oranžová) | 4 (oranžová) |
|  | Vybraný počítač | 2 (zelená) | 4 (zelená) |
| Přepínací tlačítka | Vybraný počítač | 2 x tlačítko | 4 x tlačítko |
| Video | 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B |
| Spotřeba | DC5V, 0.5W |
| Prostředí | Operační teplota | 0–50ºC |
|  | Skladovací teplota | -20–60ºC |
|  | Vlhkost | 0–80% RH, nekondenzující |
| Fyzické parametry | Pouzdro | kovové |
|  | Váha | 0.45 kg | 0.64 kg |
|  | Rozměry | 13.00 x 7.45 x 4.20 cm | 20.00 x 7.45 x 4.20 cm |