VE600A DVI Extender s audiem – uživatelská příručka

Obsah balení:

1 VE600A DVI Extender s audiem lokální jednotka (Local Unit)

1 VE600A DVI Extender s audiem vzdálená jednotka (Remote Unit)

2 Napájecí adaptér

1 Sada pro montáž do racku

1 Uživatelská příručka

2 Zemnící vodič

Požadavky

Zdrojové zařízení

Následující konektor musí být přítomen na počítači nebo zdroji signálu DVI :

- DVI konektor (samice)

Zobrazovací jednotka

      - Zobrazovací jednotka s DVI konektorem (samice)

      - Zobrazovací jednotka s  HDMI konektorem (samice)

Poznámka: VE600A je kompatibilní s  HDMI zařízením, pokud použijete redukci  DVI na HDMI.

Kabely

- Použijte DVI kabel pro připojení od zdroje DVI signálu k lokální jednotce VE600A Local Unit, a připojte monitor ke vzdálené jednotce VE600A Remote Unit.

- Použijte dva kvalitní Cat 5e/6 kabely pro propojení VE600A lokální jednotky a VE600A vzdálené jednotky.

Poznámka: Kabely nejsou obsaženy v balení.  Doporučujeme použít vysoce kvalitní kabely potřebné délky, kvalita kabeláže může ovlivnit kvalitu výstupního obrazu a zvuku.

Popis zařízení (A)

A. VE600A Local Unit – lokální jednotka

1. DVI vstup

2. Audio vstup

3. LED stav napájení

4. TMDS Port na propojení jednotek

5. DDC Port na propojení jednotek

6. Napájecí konektor

7. Svorka na připojení zemnícího vodiče

B. VE600A Remote Unit – vzdálená jednotka

- DVI výstup

- Audio výstup

- LED stavu propojení jednotek

- LED stavu napájení

- TMDS Port na propojení jednotek

- DDC Port na propojení jednotek

- Napájecí konektor

- Svorka na připojení zemnícího vodiče

- EQ Switch – nastavení zesílení signálu

Instalace zařízení (B)

- Před započetím instalace si ověřte, že všechna zařízení jsou vypnuta z napájení.

- Pro prevenci škod se ujistěte, že všechna zařízení jsou uzemněna a nehrozí poškození zařízení statickou elektřinou.

- Použijte odpovídající kabel DVI pro propojení zdroje DVI signálu s lokální jednotkou VE600AL (Local Unit).

- Použijte  odpovídající kabel pro stereo audio ze zdroje signálu pro propojení s lokální jednotkou VE600AL (Local Unit).

- Propojte kabelem Cat 5e/6 TMDS port na VE600AL (Local Unit) s portem TMDS na VE600AR (Remote Unit).

- Použijte druhý kabel Cat 5e/6 pro propojení portu DDC na VE600AL (Local Unit) do portu  DDC na VE600AR (Remote Unit).

- Zapojte kabel monitoru / zobrazovaci jednotky do portu DVI out na jednotce VE600AR (Remote Unit) – vzdálené jednotce.

- Zapojte reproduktory do portu Audio Out na vzdálené jednotce VE600AR (Remote Unit)

- Zapojte oba dodané napájecí adaptéry do obou jednotek VE600AL a VE600AR a nakonec zapojte do zásuvky 230V.

- Zapněte monitor / zobrazovací jednotku a zdroj signálu DVI.

Poznámka: Maximální vzdálenost pro přenos signálu (po Cat 5e/6 kabelu) je 40m pro rozlišení 1080p a 1920x200, 60m pro 1080i. Zařízení nelze propojovat přes aktivní prvky RJ-45 (hub, switch..) nebo zapojovat do živé sítě ethernet!

Nastavení obrazu

Pro manuální nastavení použijte  EQ switch umístěný na straně jednotky VE600A Remote Unit.

Montáž do racku a na DIN lištu(C)

Pro montáž VE600A na lištu:

• Použijte šrouby dodané v balení, přišroubujte montážní plech na spodek jednotky, poté přišroubujte* s pomocí dodaných klipsů do lišty VE600A.

Pro montáž na zeď:

• Použijte šrouby dodané v balení, přišroubujte montážní plech na spodek jednotky, poté přišroubujte* na zeď.

Poznámka: VE600A kit pro montáž do racku odpovídá VESA FDMI standartu.

*šrouby nejsou součástí dodávky

Specifikace

| Funkce | VE600AL | VE600AR |
| --- | --- | --- |
| Konektory | Video vstup | 1 x DVI-D samice (bílá) | N/A |
|  | Video výstup | N/A | 1 x DVI-D samice (bílá) |
|  | Audio vstup | 1 x mini stereo jack (zelený) | N/A |
|  | Audio výstup | N/A | 1 x mini stereo jack (zelený) |
|  | Napájení | 1 x DC Jack |
|  | Propojení jednotek | 2 x RJ-45 samice (stříbrná) |
| LED signalizace | Napájení | 1 (zelená) |
|  | Link | N/A | 1 (zelená) |
| Switch | EQ Adjustment | N/A | 1 x 8-pól přepínač |
| Video | 1080i @ 60 m; 1080p @ 40 m; VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920x1200) |
| Napájení | DC5.3V, 2.05W | DC5.3V, 1.45W |
| Prostředí | Pracovní teplota | 0–50°C |
|  | Skladovací teplota | -20–60°C |
|  | Vlhkost | 0–80% RH, Nekondenzující |
| Rozměry | Kryt / pouzdro | Kovový |
|  | Váha | 0.35 kg |
|  | Rozměry | 9.13 x 5.60 x 2.40 cm |