Rychlý uživatelský návod  pro CE600/CE620 DVI KVM Extender

Obsah balení

1 CE600 / CE620 DVI KVM Extender (Local Unit)

1 CE600 / CE620 DVI KVM Extender (Remote Unit)

1 1.8 m DVI-D Single Link KVM kabelový set pro připojení (CE600)

1 1.8 m DVI-D Dual Link KVM kabelový set pro připojení (CE620)

2 Napájecí adaptér

1 Kit pro montáž do racku

2 Zemnící kabel

1 Uživatelský manuál

1 Rychlý uživatelský návod

Požadavky

Konzole

- DVI single link nebo dual link monitor schopný zobrazit nejvyšší požadované rozlišení

- USB klávesnice

- USB myš

- Stereo mikrofon a stereo reproduktory (volitelně)

Počítače

Následující vybavení musí mít každý z připojovaných počítačů:

- DVI port

- 2 USB porty pro myš a klávesnici

- Porty pro mikrofon a reproduktory (volitelně)

Kabely

- Pro optimální kvalitu signálu obrazu použijte kabely dodávané spolu se zařízením

- Cat 5e se používá pro spojení Local a Remote jednotek CE600 / CE620. Kabel nižší kvality povede ke zhoršení obrazu, proto doporučujeme užití kabelu Cat 5e nebo lepšího.

Maximální vzdálenosti kabeláže

| Propojení | Vzdálenost |
| --- | --- |
| Počítač do Local Unit (CE600L / CE620L) | 5 m |
| Local Unit (CE600L / CE620L) do Remote Unit (CE600R / CE620R) | 60 m |
| Remote Unit (CE600R / CE620R) do monitoru | 5 m |

Popis zařízení

CE600L / CE620L (Local Unit) Pohled zepředu

- DVI port

- USB Typ B vstup

- Audio Porty

- RS-232 Seriový Port

- LED signalizace stavu

CE600R / CE620R (Remote Unit) Pohled zepředu

- EQ přepínač

- RS-232 Sériový Port

- LED signalizace stavu

CE600L / CE620L (Local Unit) Pohled zezadu

- Přepínač pro upgrade firmware

- Napájecí konektor

- Sub / Main konektory pro spojení jednotek

CE600R / CE620R (Remote Unit) Pohled zezadu

- Napájecí konektor

- USB

- Audio Porty

- Sub / Main konektory pro spojení jednotek

- DVI port

Instalace zařízení

Montáž zařízení do racku

Zařízení CE600 / CE620 může být namontováno do standartního systémového racku. Pro namontování jednotky:

- Použijte dodané šroubky z rack mount kitu a přišroubujte k jednotce horní plech:

- Přišroubujte jednotku do pozice v racku:

Poznámka: Tyto šrouby nejsou součástí dodávky. Doporučujeme užití M5 x 12 Phillips Typ I cross šroubů.

Nastavení zařízení

CE600 / CE620 DVI KVM Extender system je velice jednoduchý a není třeba ho nijak nastavovat – stačí jednoduše zapojit příslušné kabely. Zkontrolujte, zda všechna připojovaná zařízení jsou vypnutá. Postupujte dle následujícího návodu a instalačního diagramu:

1. Zapojte DVI KVM kabel dodaný se zařízením do portů na přední straně Local Unit (CE600L / CE620L).

2. Zapojte druhý konec kabelu do patřičných portů na připojeném lokálním počítači. Každý konektor je označen piktogramem pro jednodušší rozpoznání, kam ho zapojit.

Poznámka: Pokud kombinujete CE600 / CE620 s KVM přepínačem, zapojte konektory do patřičných portů na KVM přepínači.

3. Pro ovládání sériových zařízení, propojte RS-232 sériový port na jednotce s portem na počítači.

4. Propojte kabelem Cat 5e s konektory RJ 45 obojí jednotky CE600L / CE620L s jednotkami CE600R / CE620R  přes konektory Main / Sub (propojte Main na Main a Sub na Sub).

Poznámka: Pro DVI Dual Link instalaci (pouze u CE620), musí být propojeny oba kabely (propojte Main na Main a Sub na Sub). Pro Single Link DVI instalace postačuje jedno propojení (Main na Main). Pro použití HDCP, RS-232 a mikrofonu je nutno propojit obojí konektory (propojte Main na Main a Sub na Sub).

5. Zapojte první napájecí adaptér (dodaný s výrobkem) do 230V a zapojte kabel do jednotky CE600L / CE620L.

6. Zapojte kabely konzole (myš, klávesnice, monitor, reproduktory, mikrofon) do jednotky CE600R / CE620R

7. Zapojte druhý napájecí adaptér (dodaný s výrobkem) do 230V a zapojte kabel do jednotky CE600R / CE620R.

Použití

Nastavení obrazu

Použijte regulace EQ pro nastavení síly zesílená, vylepšení obrazu a zamezení blikání. Hodnoty jsou 0-7, kde:

- 7: nejsilnější ekvalizace

- 0: nejslabší ekvalizace

LED signalizace stavů zařízení

Zařízení mají LED diody, které oznamují stav zařízení:

CE600L / CE620L (Local Units)

| LED | Význam |
| --- | --- |
| Link (zelená) | Svítí, pokud spojení mezi jednotkami je v pořádku. Bliká, pokud je problém se spojením s druhou jednotkou. |
| Napájení(zelená) | Svítí, pokud jednotka má korektní napájení. |

CE600R / CE620R (Remote Unit)

| LED | Indication |
| --- | --- |
| Link (zelená) | Svítí, pokud spojení mezi jednotkami je v pořádku. Bliká, pokud je problém se spojením s druhou jednotkou. |
| Napájení (zelená) | Svítí, pokud jednotka má korektní napájení. |