CE100 Mini USB KVM Extender – uživatelská příručka

Požadavky

Konzole

- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, nebo Multisync monitor schopný zobrazit požadované rozlišení

- USB klávesnice

- USB myš

Počítače

Počítač musí být vybaven následující grafickou kartou a řadičem:

- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA nebo Multisync grafická karta

- USB řadič s konektorem typu A

Kabely

- Použijte USB /VGA kabely pro propojení komponent systému.

- Kvalitní kabel Cat 5e je nutný pro propojení lokální a vzdálené jednotky CE100. Kabely nižší kvality vedou k degradaci kvality video signálu. Doporučujeme použití kabelu Cat 5e nebo lepšího.

Popis zařízení

CE100L / CE100R

- LED napájení

- Link LED

CE100L pohled zepředu

- VGA vstupní Port

- USB Typ B port

CE100R pohled zepředu

3.     VGA výstupní Port

4.     Port pro myš USB

- Port pro klávesnici USB

CE100L/CE100R pohled zezadu

5.Konektor pro napájení

6.Konektor na propojení jednotek kabelem Cat5e

CE100L pohled ze strany

7.. Zemnící svorka

CE100R pohled ze strany

8.Kompenzace vzdálenosti videa

9.Zemnící svorka

Instalace zařízení

Montáž

Zařízení je možno namontovat na zeď nebo do racku dle následujícího schématu:

1. Přišroubujte pomocí dodaných šroubků plech na zadní stranu zařízení.

2. Zařízení přišroubujte na zeď nebo do racku (šroubky nejsou součástí balení)

Propojení kabelů

Čísla v diagramu ukazují pořadí kroků:

1. Použijte USB/VGA kabel pro propojení CE100L do portů USB/VGA na lokálním počítači (nebo KVM přepínači).

2. Zapojte klávesnici, myš a monitor pro vzdálenou správu do portů na jednotce CE100R.

3. Použijte Cat 5e kabel pro propojení místní jednotky (CE100L)  se vzdálenou jednotkou (CE100R).

4. Zapojte do obou jednotek dodané napájecí adaptéry, které nakonec zapojte do sítě 230V.

Poznámka: CE100L nevyžaduje napájecí adaptér, může být napájena z portu USB a VGA.

Provoz

- Pomocí klávesnice, myši a monitoru u vzdálené jednotky můžete ovládat lokální počítač

- Pro úpravu kvality obrazu použijte “kompenzaci kvality signálu”

Zařízení nelze propojovat přes aktivní prvky RJ-45 (hub, switch..) nebo zapojovat do živé sítě ethernet!

Specifikace

| Funkce | CE100L | CE100R |
| --- | --- | --- |
| Konektory | Console | Klávesnice | N/A | 1 x USB Typ A samice (bílá) |
|  |  | Video | N/A | 1 x HDB-15 samice (modrá) |
|  |  | Myš | N/A | 1 x USB Typ A samice (bílá) |
|  | KVM Porty | Klávesnice / Myš | 1 x USB Typ B samice (bílá) | N/A |
|  |  | Video | 1 x HDB-15 samec (modrá) | N/A |
|  | Napájení | 1 x DC Jack |
|  | Propojení jednotek | 1 x RJ-45 samice (černá) |
| Switch | Video Compensation Tuner | N/A | 1 x otočný knoflík |
| LED | Link | 1 (modrá) |
|  | Napájení | 1 (zelená) |
| Video | 1920 x 1200 @ 60 Hz (30m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100m) |
| Napájení | DC5V, 0.5W | DC5V, 1.25W |
| Prostředí | Pracovní teplota | 0–50ºC |
|  | Teplota pro skladování | -20–60ºC |
|  | vlhkost | 0–80% RH, Nekondenzující prostředí |
| Rozměry | kryt | kovový |
|  | váha | 0.16 kg |
|  | rozměry | 9.00 x 5.50 x 2.40 cm |