VC880

HDMI Repeater s možností oddělení audia – uživatelská příručka

Obsah balení

1 VC880 HDMI Repeater Plus Audio De-embedder

1 Napájecí adaptér

1 Uživatelská příručka

Požadavky

Zdroj signálu

- HDMI Typ A výstupní konektor

Zařízení přijímající signál

- Zobrazovací jednotka nebo receiver s vstupním  konektorem HDMI Typ A

- A/V receiver s TOSLINK / coaxial / vstupní RCA konektory

- Reproduktory

Kabely

- Použijte HDMI propojovací kabely na propojení zdroj signálu – zařízení VC880  a dále VC880 a zobrazovací jednotka.

- Použijte patřičné kabely na propojení audia mezi VC880 a receiverem, A/V systémem / reproduktory

Poznámka: Kabely nejsou součástí balení výrobku

Popis zařízení

A. VC880 Pohled zepředu

- Přepínač pro výběr kanálu audia

- LED dioda napájení

B. VC880 Pohled ze zadní strany

- Napájecí konektor

- Firmware Upgrade tlačítko

- Firmware Upgrade konektor

- HDMI vstup

- HDMI výstup

- HDMI Audio vypínač

- Digital Audio Out (Optický)

- Digital Audio Out  (Koaxiálníl)

- Stereo Audio Out  (RCA)

Instalace zařízení

- Před započetím instalace prověřte, že všechna propojovaná zařízení jsou vypnutá

- Zkontrolujte, zda všechna zařízení jsou správně uzemněna

- Použijte HDMI kabel pro propojení mezi zdrojem signálu a zařízením VC880 – zde ho zapojte do portu HDMI In

- Použijte HDMI kabel pro propojení mezi zařízením VC880 – zde ho zapojte do portu HDMI out a zařízením, které signál zobrazuje / zpracovává

- Použijte požadované kabely pro propojení zvuku s  A/V receiverem / reproduktory do jednotky VC880 - Digital Audio Out / Stereo Audio Out portů, na zadní straně jednotky

- Zapojte dodávaný napájecí adaptér do VC880 a poté ho zapojte do sítě 230V

- Zapněte zdroj signálu a ostatní zařízení

Použití

- Použijte přepínač na předním panelu zařízení pro výběr výstupu audia. Možnosti jsou: 2 kanály / 5.1 kanálů / Automaticky

Poznámka: VC880 podporuje digitalní audio (Dolby 5.1, DTS 5.1), analogové audio (stereo)

- Použijte přepínač na zadní straně zařízení pro zapnutí nebo vypnutí audio signálu v HDMI výstupu

Poznámka: Přepínač neovlivní ostatní výstupy audia

Firmware Upgrade

Stáhněte si nejnovější firmware ze stránek www.aten.com pro zařízení VC880

Připojte upgrade kabel do počítače, kde máte stažen nový FW a připojte kabel  do zařízení VC880

Poznámka: Kabel není součástí balení zařízení. Kontaktujte svého prodejce pro zakoupení.

Zmáčkněte tlačítko Firmware upgrade na zadní straně VC880.

Vytáhněte a znovu zapojte napájecí adaptér zařízení do napájecí sítě 230V.

Otevřte soubor s firmware a následujte instrukce na obrazovce.

Specifikace

| Funkce | VC880 |
| --- | --- |
| Konektory | Vstup | HDMI | 1 x HDMI samice (černý) |
|  | Výstup | HDMI | 1 x HDMI samice (černý) |
|  |  | Audio | 1 x TOSLINK (Optical) |
|  |  |  | 1 x RCA (Coaxial) |
|  |  |  | 2 x RCA (Stereo) |
|  | Napájení | 1 x DC Jack |
|  | F/W Upgrade | 1 x 4-pin 3.5mm Jack |
| LED | Napájení | 1 x (zelená) |
| Přepínání | Audio kanál | 1 x Dip Switch |
|  | HDMI Audio On/Off | 1 x Dip Switch |
|  | F/W Upgrade | 1 x semi-recessed pushbutton |
| Video | až 1920x1080 |
| Napájecí zdroj | DC5.3V, 0.8W |
| Prostředí | Pracovní teplota | 0–50°C |
|  | Teplota při skladování | -20°–60°C |
|  | Vlhkost | 0–80% RH, Nekondenzující prostředí |
| Rozměry | Kryt | Kovový |
|  | Váha | 0.46 kg |
|  | Rozměry | 20.00 x 8.20 x 2.50 cm |