VC180 Konvertor VGA na HDMI s audiem – uživatelská příručka

Obsah balení

- VC180 konvertor VGA na HDMI s audiem

1	Napájecí adaptér

1 	Uživatelská příručka

Požadavky

Zařízení

- PC/Laptop/AV komponent s VGA kartou nebo VGA výstupem

- zobrazovací zařízení s HDMI vstupem

Kabely

- VGA kabel

- HDMI kabel

- Audio kabel

(Kabely nejsou součástí balení.)

Popis zařízení

VC180 Pohled zepředu

- Audio vstupní port

- VGA vstupní port

VC180 Pohled zezadu

1. Konektor pro napájení

2. HDMI výstupní port

VC180 Pohled ze shora

1. LED signalizace stavu

Instalace

Poznámka: Zkontrolujte, zda všechna připojovaná zařízení jsou vypnuta ze sítě a správně uzemněna.

Pro zobrazení VGA ze zdroje signálu na HDMI výstup (monitor):

- Použijte VGA kabel, který zapojte do výstupu (zdroje) VGA signálu a druhý konec zapojte do VC180 VGA vstupu.

2.  Pro připojení audia  zapojte jeden konec kabelu do zdroje zvuku (na PC/AV systemu…) a druhý zapojte do vstupu Audio in na zařízení VC180.

- Použijte HDMI kabel, který zapojíte  do HDMI výstupu na zařízení VC180 a druhý konec do vstupu HDMI na zobrazovací jednotce.

4. Zapněte zdroj signálu a zobrazovací jednotku - monitor

- Pokud se LED dioda napájení na VC180 nerozsvítí, zapojte do zařízení dodávaný napájecí adaptér a zapojte adaptér do sítě 230V.

Tlačítko “Memory” (paměť)

Zařízení VC180 má tlačítko “Memory” (()  pro nastavení pozice obrazu na obrazovce. Můžete ji manuálně nastavit následujícím postupem:

1. Zmáčkněte /  nebo  /  podle potřeby a nastavte obraz.

2. Zmáčkněte tlačítko  ( krátce max. 3 vteřiny pro uložení nastavení. Pro obnovení standardního nastavení tlačítko  ( podržte více než 3 vteřiny.

Specifikace

| Funkce | VC180 |
| --- | --- |
| Konektory | Video vstup | 1 x HDB-15 samice (modrá) |
|  | Audio vstup | 1 x 3.5 mm Stereo Audio (zelená) |
|  | HDMI výstup | 1 x HDMI Typ A samice (černá) |
|  | Napájení | 1 x DC Jack |
| LED signalizace | Napájení | 1 (zelená) |
|  | On Line | 1 (modrá) |
| Video | až 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Napájení | DC5.3V, 3.2W |
| Prostředí | Pracovní teplota | 0–50°C |
|  | Teplota pro skladování | -20–60°C |
|  | Vlhkost | 0~80% RH, Nekondenzující prostředí |
| Rozměry | Kryt | kovový |
|  | Váha | 0.15 kg |
|  | Rozměry | 7.90 x 7.29 x 2.43 cm |