VE800 HDMI Extender -  uživatelská příručka

Obsah balení

1 VE800L (místní jednotka)

1 VE800R (vzdálená jednotka)

2 napájecí adaptéry

4 přípravek pro připevnění na stěnu

1 uživatelská příručka

Požadavky

Zdrojové zařízení (s)

	HDMI konektor typu A

Zobrazovací jednotka

	Zobrazovací jednotka nebo monitor se vstupním HDMI konektorem typu A

Kabely

	Použijte HDMI kabel pro propojení HDMI zdroje signálu a zobrazovací jednotky k VE800L a VE800R.

	Použijte kvalitní měděný kabel Cat. 5e nebo Cat.6 pro propojení VE800L VE800R navzájem.

Poznámka: Kabely nejsou zahrnuté v balení.  Velmi doporučujeme použít vysoce kvalitní kabely, aby nebyla ovlivněna kvalita přeneseného zvuku a obrazu.  Kontaktujte vašeho obchodníka, aby koupil správné a kvalitní kabely pro HDMI Extender

Maximální vzdálenosti jsou následující:

40 m v 1080p

60 m v 1080i

Popis zařízení

A. VE800L / VE800R od levé strany

1.	LED signalizující stav napájení (na krytu)

2.	TMDS port

3.	DDC port

4.	EQ vypínač (pouze VE800R )

B. VE800L / VE800R od pravé strany

1.	LED signalizující on-line stav, v provozu (na krytu, pouze VE800R )

2.	Konektor napájení

3.	HDMI vstupní konektor (VE800L) / HDMI výstupní konektor (VE800R)

Instalace zařízení

	Před začátkem instalace se ujistěte, že všechna zařízení jsou vypnutá.

1.	Spojte jeden konec HDMI kabelu s HDMI výstupním konektorem na zdroji signálu ( počítači nebo DVD ).

2.	Spojte druhý konec HDMI kabelu s HDMI vstupem na VE800L.

3.	Použijte první Cat5e/6 kabel na propojení TMDS konektoru na VE800L TMDS konektoru na VE800R.

4.	Použijte druhý Cat5e/6 kabel na propojení obrazového konektoru na VE800L obrazového konektoru na VE800R.

5.	Zapojte HDMI kabel z monitoru do výstupního HDMI konektoruVE800R.

- Zapojte dva napájecí adaptéry dodané k tomuto HDMI extenderu VE800 .

7.	Zapněte zdroj signálu a zobrazovací jednotky.

Úprava obrazu pomocí přepínače EQ

Přepínač EQ použijte pro nastavení síly signálu, aby se zlepšil obraz.0 = nejsilnější signál EQ;  7 = nejslabší signál EQ.

Specifikace

Funkce			VE800L		VE800R

Spojení přístrojů		1			N/A

Konektory	Displej	HDMI výstup	N/A	1 x HDMI Type A 19-female

Zařízení	HDMI vstup	1 x HDMI Type A 19- female	N/A

Propojení jednotek	2 x RJ-45 female 	2 x RJ-45 female

Napájecí konektor	1 x DC Napájecí	1 x DC Napájecí

Přepínače	EQ nastavení	N/A		1 x 8- polohový přepínač

LED diody	Napájení	Oranžová		Oranžová

On line	N/A			Zelený

HDMI  rozlišení	HDTV rozlišení:  480p, 720p, 1080i. 1080p (1920 x 1080);  PC rozlišení:  VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x1200)

Napájení			DC5V,1.22W		DC5V,0.95W

Prostředí	Pracovní Teplota.		0–50°C

Skladovací Teplota	-20°–60°C

Vlhkost	0–80% RH, nekondezující

Fyzikální vlastnosti 	Provedení krytu		Kovové

Váha				0.16kg

Rozměry			9.00x5.50x2.40cm