#### Návod k testeru kabelů LAN

Obecné

Tester kabelů  je perfektním řešením pro kabelové profesionály. Pomocí testeru můžete snadno najít neprůchozí, špatně zapojený, nebo jinak poškozený kabel. Testovat lze kabely typu RJ45,12,11, BNC a další.

Tester je rozdělen na dvě části – vlastní tester a odnímatelný terminátor. Modulární provedení umožňuje tester užívat jak pro lokální test (třeba patch kabelu) tak pro test kabelů zabudovaných ve zdi. Tester má stíněné konektory a umožňuje tedy testovat i stíněné STP kabely.

V sadě najdete:

Tester

Odnímatelný terminátor

2ks Redukce na BNC

2ks redukce na telefonní kabel

BNC spojka

RJ45 kabel

Tester umožňuje testovat sítě standartů: 10Base-T, EIA/TIA 568 A/B, 100Base-TX, Token Ring, BNC a další. Dále umožňuje testovat patch kabely, telefonní kabely a zásuvky, patch panely a síťové zásuvky.

Test kabelu

- Zapojte jeden konec kabelu do příslušné zásuvky  v testeru a druhý konec do konektoru  na terminátoru

- Zapněte tlačítko na pozici ON

- LED diody se budou rozsvěcet v daném časovém intervalu postupně za sebou pro indikaci, který z  pinů kabelu je testován. řada diod se bude rozsvěcet zároveň s řadou na terminátoru, podle toho jak je kabel zapojen.

- LED status: rozsvícení diody LED v každé řadě znamená propojení žil kabelů v patřičném pořadí. Pokud svítí více diod ve stejné řadě, znamená to, že kabel je propojen přes více pinů (zkratován). Jestliže je dioda přeskočena bez rozsvícení, je pin nezapojen. Pokud nesvítí žádná z diod, zkontrolujte vloženou baterii v testeru nebo kabel je uplně nezapojen.

- Pro test telefonního kabelu použijte patřičný konektor testeru/terminátoru s plastovou redukcí.

Specifikace:

Napájení z 9V baterie

Varování: nikdy nezapojujte tester do „živých“ (používaných) kabelů, nebo může dojít ke zničení zařízení a testeru.